## Slide 1
00 3,4호기 저회처리설비 0000 파쇄장치 개발
2020. 06. 00
작성예시

## Slide 2
- 목 차 -
1. 연구개발 개요
2. 연구개발 목표
3. 연구개발 내용
4. 연구개발 성과
제조 / 보수 / 건설

## Slide 3
1). 개발개요
• 과 제 명 : 영흥 3,4호기 저회처리설비 00000개발
• 연구 기간 : 00월
• 시행 부서 : 한국남동발전 영흥발전본부
• 수행 기관 : 00000(주)
• 소요 인력 : 6MM (12개월, 수행기관 기준)
• 총 연구비 : 000,000천원(수행기관 기준)
항 목
금 액
비 고
(단위 : 천원)
인건비
수행기관 0명 기준
연구장비 및 재료비
연구재료 구입비, 시제품 제작비 등
연구활동비
국외여비, 시험료, 인쇄비 등
연구과제 추진비
국내여비, 사무용품 구입비, 회의비
위탁연구개발비
00,000
00,000
00,000
0,000
000,000
1. 연구개발 개요
제조 / 보수 / 건설
1/10
※ 연구개발비 산출내역 포함할것
※ 관련 유의사항
- 중소기업의 경우 현금 비율은 총 과제비의 10%이상
- 내부 인건비는 현물 원칙(대학, 연구소 등은 예외)
- 위탁연구비는 총 연구개발비의 30% 이내에서 최대
5천만원 이내
- 예산지원범위
·대학/연구소 : 최대 5억원
·중소기업 : 총 개발비 3~7억원 미만인 경우 총 개발비의 70%
3억원 이하인 경우 총 개발비의 75%
합계

## Slide 4
2). 개발장치 개요
• 석탄연료 보일러에서 발생하는 회(Ash)는 포집장소에 따라
저회(Bottom Ash)와 비회(Fly Ash)로 나눔.
• 노내의 고온 연소영역인 수관, 과열기 및 재열기의 열흡수 표면에 형성된 슬래그(Slag :
일명 클링커(Clinker))가 자중, 급격한 출력변화, Soot Blowing에 의하여 노 하부로
낙하되어 저회 저장소(Bottom Ash Hoper)에서 포집되는 회를 저회(Bottom Ash)
라 함.
• 고온(600℃이상)의 저회는 *DEC에 낙하되어 클링커 분쇄기로 이송되고 큰 덩어리를
분쇄하게 됨.
미분기
미분탄
건식 Hopper
DEC
클링커
분쇄기
클링커
보일러
비회
저회
Tail측
Head측
출구부
대형 클링커 주요발생구간
1. 연구개발 개요
제조 / 보수 / 건설
2/10
* DEC : dry Ash Extraction Conveyor

## Slide 5
3). 현황 및 문제점
• 대형 클링커의 과다생성. 낙하에 의한 저회처리 컨베이어(DEC)에 과부하 발생 및
*적치현상으로 발전정지 – 출력감소 (700MW →500MW)로 비계획 손실
(4,047MWh) 발생.
• 정비시행시 고온의 환경에서 Manual 정비시행으로 고온의 위험에 노출.
• 수작업에 의한 클링커 파쇄로 작업효율 저하 및 클링커 낙하에 따른
정비인력 진입불가/안전위험.
• 대형 클링커 파쇄작업시 임시로 포크레인을 사용, 타격하여 파쇄실시.
(‘16년 3회,’17년 1회 실시)
- 작업범위가 한정.
- 공구 및 장치 셋팅시 과다인원 및 시간이 소요.
- 필요한 시간에 필요한 장소에서 즉시 실시하지 못함.
고온의 클링커
수작업에 의한 클링커 파쇄작업
포크레인에 의한 클링커 파쇄작업
1. 연구개발 개요
제조 / 보수 / 건설
3/10
* 2016. 11. 13(AM 05:44경) 영흥화력 발생기준

## Slide 6
1). 개발 목표
• 전용 클링커 파쇄장치 개발로 적기 정비시행 및 비계획 손실 감소.
2). 개발 내용
• 고온의 상태로 존재하는 대형클링커를 파쇄하는 파쇄기 개발.
- 타격에 의한 파쇄 및 고압 Air분사로 클링커 냉각 및 파쇄.
• 파쇄기를 고소작업대에 설치 (상하,좌우,전후 동작가능) 하여 파쇄.
• 고온 및 충격에 강한 소재의 전용치즐 개발.
• 타격 및 Air분사가 동시에 이루어지는 전용치즐 개발.
• DEC설비의 적정개소 작업창 개선 및 작업장소 구조개선.
목 표 항 목
개 발 전
개 발 후
적기 정비시행
5hr ~ 2일
2 hr 이내
비계획 손실감소
* 4,047 MW
50% 이내
소 요 인 원
10 명 이상
5 명 이내
2. 연구개발 목표
제조 / 보수 / 건설
4/10
* 2016. 11. 13(AM 05:44경) 영흥화력 발생기준

## Slide 7
1). 본 연구개발 파쇄장치의 개략도 (2대 1set개발)
고압 Air
전용치즐
조립식
Air 분사식
다양한 형태의 치즐
고온용/경량 재질
고소작업대
상하이동 유압식
이동 배터리식
- 안전작업 구조변경
고정실린더
(아웃트리거)
전도방지
파쇄작업시 지지용
에어 컴프레셔
Air 분사용
파쇄기 구동용
파쇄기
전후이동/상하좌우회전 가능
분리식(별도 이동가능)
. 파쇄장소별 이동작업가능
전용치즐 별도부착 구조
유압유니트
유압실린더 구동용
파쇄기 지지용 유압실린더
작업시 파쇄기 지지용
- 상하 이동
* 2대 1set개발 – DEC 좌우에서 동시 타격/분쇄.
3. 연구개발 내용
제조 / 보수 / 건설
5/10

## Slide 8
2). 연구개발 추진체계 및 일정
3. 연구개발 내용
제조 / 보수 / 건설
6/10

## Slide 9
3). 연구개발 추진전략 및 방법
내부
능력
강 점
약 점
• 연구인력
- 연구개발 경험이 풍부한 연구인력 보유
- 석탄회 재활용설비 구조개선 경험
• 설계 및 가공기술
- 자체 가공설비 및 가공기술 보유
- 3D S/W 및 자체설계기술 보유
• 기술개발을 위한 예산부족
• 타발기 자체의 개발경험 부족
외부
환경
기 회
위 협
• 협동연구 개발을 통한 우수 전력기술보유 가능
• 안전을 위한 발전사 인식확대
• 안전사고로 인한 발전사 이미지 악화
• 관련기술정보 수집
- 국내외 유사사례를 수집∙분석하여 개발 Concept을 도출-문제점 해결을 위한 자료로 활용.
• 문제점 해결을 위한 개발 방안 마련
- 본 과제의 해결을 위해서는 복합기술보유가 필요 – 자사의 설계경험을 활용/문제점해결방안 마련.
. 타발장치의 타발력 강화 – 고압 Air 분사 및 전용치즐개발
. 타발장치의 편리성 강화 – 상하/좌우회전/전후이동 가능구조, 치즐 조립식화(타발기 상부에 조립)
. 이동 및 장착의 편리성 강화 – 고소작업차의 구조개선(유압 및 공압 유니트 장착, 아웃트리거 장착)
. DEC Tail측 및 Head측 클링커 파쇄시 타발기 분리 장착 가능화.
• 현장시험을 통한 제품평가 및 영흥발전본부 현장에 설치 운영.
3. 연구개발 내용
제조 / 보수 / 건설
7/10

## Slide 10
1). 기대성과
● 기술적 측면
- 고온의 클링커 파쇄용 파쇄기(고압 Air 분사) 기술 보유.
- 작업성이 편리(상하/좌우/전후 이동, 전면 거치용 피스톤 장착)한 파쇄기 기술보유.
- 조립이 편리한 분쇄기 설계기술 보유(분쇄기 상단 별도 장착기술).
- 상하/좌우 및 고정이 편리한 고소 작업대 설계기술.
- 이동설치가 가능한 파쇄기 설계기술.
● 안전성 측면
- 고온에서의 수 작업에 의한 위험요소 배제.
- 고소 작업에서의 위험성 배제.
● 경제적 측면
- 발전정지에 의한 출력감소 예방.
- 정비시행의 과다인원 및 시간 소비 축소.
● 연구성과물 취득
- 제품현장 설치운영 및 지적재산권 취득.
4. 연구개발 성과
제조 / 보수 / 건설
9/10

## Slide 11
2). 활용계획
● 개발 완료 후 1set 영흥발전 현장 설치 운영.
● 성능 입증 시 국내 기존 타 발전소에 확대 적용.
● 본 기술을 활용하여 기존 발전설비 개선에 참여.
4. 연구개발 성과
제조 / 보수 / 건설
10/10

## Slide 12
감사합니다.
2020. 06. 00
제조 / 보수 / 건설